## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
08_Verilog HDL(1)

## Slide 2: 内容提纲
基本语法规则
变量数据类型
程序基本结构
描述组合逻辑电路
Notes: 2

## Slide 3: 硬件描述语言概述
HDL ( Hardware Description Language )
  一种以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言
  可以从多种抽象层次对数字系统建模
两种常用HDL
  VHDL：1981年由美国国防部组织开发，1987年成为IEEE标准
  Verilog HDL：1983年由Gateway Design Automation公司(后被Cadence收购)开发，1995年成为IEEE标准（IEEE 1364-1995）
Notes: 历史上出现的HDL甚多，成为国际标准只有两种Verilog HDL和VHDL。
Verilog HDL的历史：
1983年，GDA(GateWay Design Automation)公司的Phil Moorby首创Verilog HDL语言；
1984-1986年，Verilog-XL诞生。 Phil Moorby设计并完善了第一个Verilog仿真器Verilog-XL；
1989年，Cadence收购GDA公司。 Verilog HDL语言成为Cadence的私有财产；
1990年，公开Verilog HDL语言，成立OVI(Open Verilog Internation)组织负责Verilog语言的发展；
1995年，IEEE制定Verilog HDL的IEEE标准Verilog HDL1364-1995，Verilog HDL语言成为国际标准；
2001年，IEEE发布Verilog HDL1364-2001，标准中包含模拟电路的内容。
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, read I-Triple-E)
这两种语言都是用于数字电子系统设计的硬件描述语言，而且都已经是 IEEE 的标准。 VHDL 1987 年成为标准，而 Verilog 是 1995 年才成为标准的。这个是因为 VHDL 是美国军方组织开发的，而 Verilog 是一个公司的私有财产转化而来的。为什么 Verilog 能成为 IEEE 标准呢？它一定有其优越性才行，所以说 Verilog 有更强的生命力。
Verilog/VHDL
The “standard” languages
Very similar
  Many tools provide front-ends to both
  Verilog is “simpler”
    Less syntax, fewer constructs
  VHDL supports large, complex systems
    Better support for modularization
    More grungy details
    “Hello world” is much bigger in VHDL

## Slide 4: HDL主要特征
HDL语言既包含一些高级程序设计语言的结构形式，同时也兼顾描述硬件线路连接的具体构件
通过使用结构级或行为级描述可以在不同的抽象层次描述设计
  五个抽象层次：系统级、算法级、寄存器传输级、逻辑（门）级、电路（开关）级
HDL语言是并发的，即具有在同一时刻执行多个任务的能力
HDL语言有时序的概念
Notes: Verilog HDL和VHDL有共同的特点： 1. 能形式化地抽象表示电路的行为和结构； 2. 支持逻辑设计中层次与范围地描述； 3. 可借用高级语言地精巧结构来简化电路行为和结构；具有电路仿真与验证机制以保证设计的正确性； 4. 支持电路描述由高层到低层的综合转换； 5. 硬件描述和实现工艺无关； 6. 便于文档管理； 7. 易于理解和设计重用

## Slide 5: Verilog HDL与 C语言的比较
虽然Verilog的某些语法与C语言接近，但存在本质上的区别
  Verilog是一种硬件语言，最终是为了产生实际的硬件电路或对硬件电路进行仿真
  C语言是一种软件语言，是控制硬件来实现某些功能
利用Verilog编程时，要时刻记着：Verilog是硬件描述语言，要将其与硬件电路对应起来
C | Verilog
procedures | modules
parameters | ports
variables | wires/regs
control (if, case, for) | control (if, case, for)

## Slide 6: Verilog HDL基本语法
空白符（间隔符）
  主要起分隔文本的作用，可以使文本错落有致，便于阅读与修改
  包括空格、制表符 、换行符及换页符
注释符
  改善程序的可读性，在编译时不起作用
  多行注释符：以/*开始到*/结束
  单行注释符：以//开始到行尾结束

## Slide 7: Verilog HDL基本语法 (续1)
关键字
  Verilog语言内部已经使用的词，例如，module、endmodule、input、output、wire、reg、and等
  其中的字母都是小写，例如Input不是关键字
标识符
  用于对象（如模块、模块端口、变量等）命名
  以字母或下划线“_”开始，字母、下划线、数字等的组合
  字母大小写敏感，如in，IN是不同的标识符
  不能与关键词相同

## Slide 8: Verilog HDL基本语法 (续2)
逻辑值集合
  0：低电平，逻辑假
  1：高电平，逻辑真
  x/X：不确定的值（未知状态）
  z/Z：高阻态
常量与符号常量
Notes: Verilog’s nets and registers hold four-valued data：
0, 1
  Obvious
Z
  Output of an undriven tri-state driver
  Models case where nothing is setting a wire’s value
X
  Models when the simulator can’t decide the value
  Initial state of registers
  When a wire is being driven to 0 and 1 simultaneously
  Output of a gate with Z inputs

## Slide 9: 常量
整数型
  十进制数形式表示，例如，30、－2
  带基数形式表示，格式为：
  <＋/－> <位宽>’ <基数符号> <数值>
  基数符号：十进制 D/d，二进制 B/b，八进制 O/o，十六进制 H/h
  例如，–8’d101、5’o37、8’HeD，8’b1001_001x
实数型常量
  十进制记数法，例如，0.1、2.0、5.67
  科学记数法，例如，23.1e2、5E－4

## Slide 10: 符号常量
用参数定义语句定义一个标识符来代表一个常量
  常用来定义变量的位宽及延时等
定义格式
parameter 参数名1＝常量表达式1，参数名2＝常量表达式2，……；
例如：parameter WIDTH = 8, PI = 3.14;
Notes: 类似C语言的宏定义：#define PI 3.14

## Slide 11: 变量数据类型
线网(net )型 ：表示硬件电路中的各种物理连线
  输出值紧随输入值的变化而变化
  最常用类型是wire
寄存器(register)型 ：表示抽象存储元件
  在赋新值以前保持原值
  只能在initial或always语句中被赋值
  最常用类型是reg
定义格式
wire/reg [MSB:LSB] 变量名1，…，变量名n；
例如: wire a, b; reg [2:0] state;
Notes: Verilog HDL中共有19种数据类型。数据类型是用来表示数字电路硬件中的数据储存和传送元件的。
Net Type的变量不能存储值，而且必须受到驱动器的驱动。
两种驱动方式：
1）在结构描述中将它连接到一个逻辑门或模块的输出端。
2）用持续赋值语句assign对其进行赋值
当没有驱动源对其驱动时，它将保持高阻态。
线网类型:是指输出始终根据输入的变化而更新其值的变量,它一般指的是硬件电路中的各种物理连接.

## Slide 12: Verilog HDL程序基本结构
模块是Verilog描述电路的基本单元
  数字电路用一个或多个模块建模，不同模块间通过端口连接
module 模块名 (端口名1, 端口名2, …)；
  端口类型说明 (input, outout, inout)；
  参数定义 (可选)；
  数据类型定义(wire, reg等)；
  实例化低层模块和基本门级元件；
  连续赋值语句（assign）；
  过程块结构（always和initial）
  行为描述语句；
endmodule
// 说明部分
// 逻辑功能描述
//（顺序任意）
// 端口定义
Notes: Verilog-2001标准中，端口定义和端口类型说明可以合二为一
模块中，可以采用下述方式描述一个设计：
数据流方式
行为方式
结构方式
上述方式的混合

## Slide 13: VerilogHDL描述组合逻辑电路
结构方式描述
  实例化内置的基本门级元件
  实例化自定义的模块
数据流方式描述
  使用连续赋值assign语句描述
行为方式描述
  使用always语句描述
Notes: VerilogHDL描述的电路就是该电路的VerilogHDL模型。
Two types of Modules:
  Structural: describe how it is built from simpler modules
  Behavioral: describe what a module does

## Slide 14: 基本门级元件
元件符号 | 功能说明 | 元件符号 | 功能说明
and | 多输入端与门 | nand | 多输入端与非门
or | 多输入端或门 | nor | 多输入端或非门
xor | 多输入端异或门 | xnor | 多输入端异或非门
buf | 多输出端缓冲器 | not | 多输出端反相器
bufif1 | 高电平有效三态缓冲器 | notif1 | 高电平有效的 三态反相器
bufif0 | 低电平有效三态缓冲器 | notif0 | 低电平有效的 三态反相器
Notes: Verilog基本单元提供基本的逻辑功能，也就是说这些逻辑功能是预定义的，用户不需要再定义这些基本功能。
基本单元是Verilog开发库的一部分。

## Slide 15: 多输入门和多输出门
多输入门：允许多个输入，但只有一个输出
  and，or，xor，nand，nor，xnor
多输出门：允许有多个输出，但只有一个输入
  not，buf
and A1(out, in1, in2, in3);
not N1(out1, out2, …, in);
out1
in
out2
outn
…
out
in1
in2
in3
Notes: 实例化时实例的名字是可选项
and (out, in1, in2, in3, in4); // unnamed instance
buf b1 (out1, out2, in); // named instance

## Slide 16: 三态门
一个输出、一个数据输入和一个控制输入
  notif0，notif1，bufif0，bufif1
bufif1 B1(out, in, ctrl);
notif0 N1(out, in, ctrl);
in
out
ctrl
ctrl
in
out

## Slide 17: 示例─ Mux with Structures (1)
ns
module mux2_1(a, b, s, f); //1995
input a, b, s;
output f;
wire ns, f1, f2;
not G1(ns, s);
and G2(f1, a, ns);
and G3(f2, b, s);
or G4(f, f1, f2);
endmodule
a
b
s
f
f1
f2
G2
G3
G4
G1
a
b
s
f
0
1
Notes: module top (
input a,
input b,
output c
);
assign c = a & b;
endmodule
`timescale 1 ns / 1 ns
module top_tb ();
reg a
reg b
wire c
top t0 (a, b, c);
initial begin
a = 0;
b = 0;
forever begin
#({$random} % 100) a = ~a;
#({$random} % 100) b = ~b;
end
end
endmodule

## Slide 18: 示例─ Mux with Structures (2)
module mux2_1( //2001
input a, b, s,
output f
);
wire ns, f1, f2;
//顺序无关性
or G4(f, f1, f2);
not G1(ns, s);
and G2(f1, a, ns);
and G3(f2, b, s);
endmodule
a
b
s
f
0
1
ns
a
b
s
f
f1
f2
G2
G3
G4
G1
Notes: module top (
input a,
input b,
output c
);
assign c = a & b;
endmodule
`timescale 1 ns / 1 ns
module top_tb ();
reg a
reg b
wire c
top t0 (a, b, c);
initial begin
a = 0;
b = 0;
forever begin
#({$random} % 100) a = ~a;
#({$random} % 100) b = ~b;
end
end
endmodule

## Slide 19: 模块实例化
模块实例化语句格式：
module_name instance_name (port_map);
端口映射方式：基于位置或者基于名字，不可混合使用
  位置映射：按模块中端口定义的顺序传递
  例如：模块定义为 moduel M(A, B, C);
  M M1(Y, Z, X); //顺序很重要
  不推荐使用
  名字映射：.PortName (value)
  M M1(.B(Z), .C(X), .A(Y)); // 顺序无关
  推荐使用
A
B
C
M
Y
Z
X
Notes: 一个模块能够引用另外一个模块，从而建立层次化描述。
模块实例语句形式如下：
module_name instance_name(port_associations);
其中，端口关联形式如下：
Portexpr //通过位置
.PortName(portexpr) //通过名称
端口关联可以通过位置关联(也称隐式关联)或者名称关联(也称显式关联)，但是不同关联方式不能够混合使用。在位置关联中，端口表达式必须按指定的顺序与模块中的端口关联。在通过名称实现的关联中，模块端口和端口表达式的关联被显式地指定，因此端口的关联顺序并不重要。
在实例语句中，悬空端口可通过将端口表达式表示为空白来指定为悬空端口，例如：
DFF d1(.Q(QS), .Qbar(), .Data(D),
.Preset(), .Clock(CK)); //名称对应方式
DFF d2(QS, , D, , CK); //位置对应方式
在这两个实例语句中，端口Qbar和Preset悬空。
模块的输入端悬空，值为高阻态z。模块的输出端口悬空，表示该输出端口废弃不用。

## Slide 20: 示例─ Mux with Structures (3)
0
1
mux4_1
2
3
s
y
a
b
c
d
y
s0
s1
c
d
a
b
0
1
M1
0
1
M0
0
1
M2
k
t
module mux4_1(
input a, b, c, d,
input [1:0] s,
output y
);
wire k, t;
mux2_1 M0 (a, b, s[0], k); //位置映射
//名字映射
mux2_1 M1 (.a(c), .b(d),
.s(s[0]), .f(t));
mux2_1 M2 (.f(y), .s(s[1]),
.a(k), .b(t));
endmodule
0
1
mux2_1
s
f
a
b
Notes: module top (
input a,
input b,
output c
);
assign c = a & b;
endmodule
`timescale 1 ns / 1 ns
module top_tb ();
reg a
reg b
wire c
top t0 (a, b, c);
initial begin
a = 0;
b = 0;
forever begin
#({$random} % 100) a = ~a;
#({$random} % 100) b = ~b;
end
end
endmodule

## Slide 21: 赋值语句
连续赋值语句
  assign 变量名= 赋值表达式
  只能对线网型变量进行赋值，不能对寄存器型变量进行赋值
  仅用于描述组合逻辑
过程赋值语句
  变量名= 赋值表达式
  只能对寄存器数据类型的变量赋值
  在always和initial语句内的赋值
  可用于描述组合和时序逻辑

## Slide 22: Verilog HDL运算符
类型 | 符号 | 功能说明 | 类型 | 符号 | 功能说明
算术 运算符 | + - * / % ** | 二进制加 二进制减 二进制乘 二进制除 取余 指数幂 | 关系 运算符 | > < >= <= == != | 大于 小于 大于或等于 小于或等于 等于 不等于
位运算符 | ~ & ¦ ^ ^~ 或 ~^ | 按位取反 按位与 按位或 按位异或 按位同或 | 缩位 运算符 | & ~& ¦ ~¦ ^ ^~ 或 ~^ | 缩位与 缩位与非 缩位或 缩位或非 缩位异或 缩位同或
逻辑 运算符 | ! && ¦¦ | 逻辑非 逻辑与 逻辑或 | 移位 运算符 | >> << >>> | 逻辑右移 逻辑左移 算术右移
位拼接 运算符 | {,} {{}} | 多个操作数拼接 | 条件运算符 | ? : | 选择表达式

## Slide 23: 位运算与缩位运算的比较
假设，A = 4’b1010， B = 4’b1111
A ~^ B =
1010
A ^ B =
0101
A | B =
1111
A & B =
1010
~A = 0101
~B = 0000
位运算
~^ A = 1
~^ B = 1
^ A = 0
^ B = 0
| A = 1
~| B = 0
~& A = 1
& B = 1
&A=1&0&1&0=0
缩位运算

## Slide 24: 位拼接运算
将两个或多个信号的某些位拼接起来成为一个新的操作数
例如，a = 1’b1，b = 2’b10，c = 3’b010
{a, b, c} ＝ 6’b110010
{b, b, b, b} ＝ 8’b10101010
{a, a, b, b, c[1:0]} = 8’b11101010
对同一个操作数的重复拼接还可以用双重大括号运算 {N{}}
例如，{4{b}} = 8’b10101010
{{2{a}}, {2{b}}, c[2:1]} = 8’b11101001

## Slide 25: 条件运算
根据条件表达式的值选择表达式，又称三目运算
一般用法：
condition_expr ? expr1 : expr2;
首先计算第一个操作数condition_expr的值
结果为逻辑1，选择第二个操作数expr1的值作为返回值
结果为逻辑0，选择第三个操作数expr2的值作为返回值
(a > b) ? a : b; //max(a, b)

## Slide 26: 运算优先级
~, ! | not
*, /, % | mult, div, mod
+, - | add,sub
<<, >> | shift
<<<, >>> | arithmetic shift
<, <=, >, >= | comparison
==, != | equal, not equal
& | and
^, ~^ | xor, xnor
¦ | or
&& | logical and
¦¦ | logical or
?: | conditional
Highest
Lowest

## Slide 27: 示例─ Mux with Assign
module mux2_1(
input a, b, s,
output f
);
assign f = (a & ~s) | (b & s);
// assign f = s ? b : a;
endmodule
a
b
s
f
a
b
s
f
0
1
Notes: LHS is always set to the value on the RHS
Any change on the right causes reevaluation

## Slide 28: if 条件语句
if（表达式） 语句1；
if（表达式） 语句1；
else 语句2；
if（表达式1） 语句1；
else if（表达式2）语句2；
else if（表达式3）语句3；
……
else if（表达式n）语句n；
else 语句n+1；
表达式一般为逻辑表达式或关系表达式
  若表达式的值为真，则执行指定语句，否则不执行
if和else后可包含单个或多个语句，多句时用begin-end块语句括起来
if语句嵌套使用时，注意if与else的配对关系
Notes: for is similar to C
for statement is executed at compile time (like macro expansion)
  Result is all that matters, not how result is calculated
  Use in testbenches only!

## Slide 29: case 条件语句
case （敏感表达式）
值1：语句1；
值2：语句2；
……
值n：语句n；
default： 语句n+1；
endcase
Notes: for is similar to C
for statement is executed at compile time (like macro expansion)
  Result is all that matters, not how result is calculated
  Use in testbenches only!

## Slide 30: 条件语句使用要点
描述组合电路时，应注意列出所有条件分支，否则编译器认为条件不满足时，会引进一个记忆单元（锁存器）来保持原值，从而产生时序电路而非组合电路
if和case语句必须保证完整性，即所有分支项应该完全列出，if语句应该有对应的else项，case语句应该加缺省项（default）
变量在if-else或case语句的所有分支中都有赋值

## Slide 31: 示例─ Mux with Always(If )
a
b
s
f
0
1
2
3
c
d
2
module mux4_1(
input a, b, c, d,
input [1:0] s,
output f
);
always @(a, b, c, d, s)
if (s = = 2’b00) f = a;
else if (s = = 2’b01) f = b;
else if (s = = 2’b10) f = c;
else f = d;
endmodule
module mux4_1(
input a, b, c, d,
input [1:0] s,
output f
);
reg fr;
assign f = fr;
always @(a, b, c, d, s)
if (s = = 2’b00) fr = a;
else if (s = = 2’b01) fr = b;
else if (s = = 2’b10) fr = c;
else fr = d;
endmodule
Notes: Sensitivity list contains signals whose change triggers the execution of the block

## Slide 32: 示例─ Mux with Always(Case)
module mux4_1(
input a, b, c, d,
input [1:0] s,
output reg f
);
always @(*)
case (s)
2'b00: f = a;
2'b01: f = b;
2'b10: f = c;
2’b11: f = d;
endcase
endmodule
a
b
s
f
0
1
2
3
c
d
2
Notes: Sensitivity list contains signals whose change triggers the execution of the block

## Slide 33: 参数化模块
模块定义
  module 模块名 #(parameter 参数声明)(端口声明);
  变量声明；
  逻辑功能描述；
  endmodule
模块例化
模块名 #(参数映射) 例化名(端口映射);
参数的映射方式与端口的相同，有位置映射和名字映射，推荐使用名字映射

## Slide 34: 示例：MUX2
module mux2 //模块名：mux2
#(parameter MSB = 31, //参数声明：数据最高有效位
LSB = 0 //数据最低有效位
)(
output [MSB : LSB] y, //端口声明：输出数据
input [MSB : LSB] a, b, //两路输入数据
input s //数据选择控制
);
assign y = s? b : a; //逻辑功能描述
endmodule
0
1
MUX2
s
y
a
b
// #(parameter WIDTH = 32) //另一种参数
// output [WIDTH-1 : 0] y,

## Slide 35: 示例：MUX4_8
module mux4_8(
output [7:0] y,
input [7:0] a, b, c, d,
input [1:0] s
);
wire [7:0] k, t;
//位置映射
mux2 #(7, 0) M0 (k, a, b, s[0]);
mux2 #(7) M1 (t, c, d, s[0]);
//名字映射
mux2 #(.MSB(7)) M2 (.s(s[1]), .a(k), .b(t), .y(y));
endmodule
0
1
MUX
4_8
2
3
s
y
a
b
c
d
2
y
s0
s1
c
d
a
b
0
1
M1
0
1
M0
0
1
M2
k
t
0
1
MUX2
s
y
a
b
Notes: module top (
input a,
input b,
output c
);
assign c = a & b;
endmodule
`timescale 1 ns / 1 ns
module top_tb ();
reg a
reg b
wire c
top t0 (a, b, c);
initial begin
a = 0;
b = 0;
forever begin
#({$random} % 100) a = ~a;
#({$random} % 100) b = ~b;
end
end
endmodule

## Slide 36: Verilog 1995 vs Verilog 2001

## Slide 37: The End