## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
09_组合逻辑电路(4)

## Slide 2: 内容提纲
2
比较器
加法器
Notes: 2
数字系统中的逻辑问题是层出不穷的，为解决这些逻辑问题而设计的逻辑电路也是无穷尽的。然而其中有些逻辑电路会经常、大量地出现在各种数字系统中，为了使用方便，这些逻辑电路被制成了中规模集成的标准化产品。本节将讨论数字系统中经常使用到的几种组合部件，即：编码器、译码器、数值分配器、数据选择器、数据比较器、算术运算电路和奇偶校验器，分析它们的逻辑功能和使用方法。

## Slide 3: 数值比较器
判断两个二进制数大小关系的逻辑电路
设计一位数值比较器
  输入：2个1位数A和B
  输出：FA>B 、FA<B 、FA=B
真值表
A | B | FA>B | FA<B | FA=B
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
逻辑图
Notes: 用来比较两个二进制数的数值大小

## Slide 4: 两位数值比较器
利用一位数值比较器设计两位数值比较器
待比较的两个2位二进制数：A = A1A0，B = B1B0
真值表
A1 B1 | A0 B0 | FA>B | FA<B | FA=B
A1>B1 | x | 1 | 0 | 0
A1<B1 | x | 0 | 1 | 0
A1=B1 | A0>B0 | 1 | 0 | 0
 | A0<B0 | 0 | 1 | 0
 | A0=B0 | 0 | 0 | 1
FA>B = (A1>B1) +
(A1=B1)(A0>B0)
FA=B = (A1=B1)(A0=B0)
FA<B = (A1<B1) +
(A1=B1)(A0<B0)
  先比较高位A1和B1
  只有高位相等，才比较低位A0和B0
Notes: 原理：从高位比起，只有高位相等，才比较下一位

## Slide 5: 两位数值比较器(续)
逻辑图
FA>B = (A1>B1) + (A1=B1)(A0>B0)
FA=B = (A1=B1)(A0=B0)
FA<B = (A1<B1) + (A1=B1)(A0<B0)

## Slide 6: 四位数值比较器74x85
工作原理和两位数值比较器相同
提供附加输入端IA<B、IA=B和IA>B，便于扩展应用
  从高位组比起，若不等，出结果，否则还需比较次高位组
八位串联数值比较器
引脚图
Notes: ，供片间连接时用

## Slide 7: 加法器
加法器是算术运算(加、减、乘、除)电路的基本单元
1位加法器
  半加器
  全加器
由1位加法器构成
多位加法器
  串行进位加法器
  超前进位加法器
1 0 1 1
+ 1 0 1 1
0 1 1 0
1 0 1 1
进位C
加数A
加数B
和数S

## Slide 8: 半加器
将两个1位数相加，产生1位和、 1位进位
  {C, S} = A + B
逻辑符号
0 0
0 1
1 0
1 1
0
0
1
0
1
0
0
1
A B
S
C
C=AB
S=AB+AB=A⊕B
A
B
S
C
HA
A
B
S
C

## Slide 9: 全加器
将两个1位数与来自低位的进位相加，产生1位的和，以及向高位的进位
  {Co, S} = A + B +Ci
A
B
S
Co
FA
逻辑符号
Ci
0 0
A B
0
0
S
CO
0
Ci
1 1
0 1
1 0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1 1
0 0
0 1
1 0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
Notes: 全加器中规摸集成组件74LS183

## Slide 10: 全加器逻辑图
A
B
S
Ci
CO
A
B
S
C
HA
A
B
S
C
HA
A
B
S
C
HA
C = A B
S = A⊕B
A
B
S
Co
FA
Ci

## Slide 11: 4位串行进位加法器
用4个全加器构造4位加法器
A3
B3
A2
B2
A1
B1
A0
B0
S3
S2
S1
S0
C2
A
B
S
Ci
FA
CO
C1
A
B
S
Ci
FA
CO
C0
A
B
S
Ci
FA
CO
A
B
S
Ci
FA
CO
C
优点：简单，易于扩展；缺点：速度慢
A
B
S
C
SA
4
4
4

## Slide 12: 4位串行进位加法器（续）
A3
B3
S3
B2
S2
B1
S1
S0
B0
A2
A1
A0
C3
C2
C1
C0
C-1

## Slide 13: 4位串行进位加法/减法器
M = 0：{C, S} = A + B
M = 1：{C, S} = A - B

## Slide 14: 超前进位加法器
基本原理
  Ci-1是Ai-1~A0和Bi-1~B0的函数
  设计每位进位信号产生电路：根据输入加数和被加数，同时获得该位全加的进位信号，无需等待最低位的进位信号
Ci
Ci-1
A
B
S
Ci
FA
CO
Ai
Bi
Si
优点：速度快
缺点：电路复杂
4位超前进位加法器74x283

## Slide 15: 进位信号超前产生
C0= G0+P0C-1
C1= G1+P1C0 = G1+P1G0+ P1P0C-1
C2= G2+P2C1= G2+P2G1+ P2P1G0+ P2P1P0C-1
C3= G3+P3C2 = G3+P3G2+P3P2G1+ P3P2P1G0
+ P3P2P1P0C-1
Notes: Propagate 传播，扩散
Generate 产生

## Slide 16: 4位超前进位 加法器74x283
逻辑符号

## Slide 18: 74x283应用
8位二进制数加法器
  片内超前进位，片间串行进位

## Slide 19: The End