## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
10_PLD(1)

## Slide 2: 内容提纲
PLD
  基本结构
  实现组合逻辑电路
Notes: 2

## Slide 3: 可编程逻辑器件
可编程逻辑器件（Programmable Logic Device，简称PLD）是一种可以由用户定义和设置逻辑功能的器件
  与中小规模通用逻辑器件相比，具有集成度高、速度快、功耗低、可靠性高等优点
  与其他专用集成电路相比，具有产品开发周期短、用户投资风险小、小批量生产成本低等优势
按集成度PLD可分为
  低密度PLD：PROM、PLA、PAL、GAL
  高密度PLD：CPLD、FPGA
Notes: PLD是70年代发展起来的新型逻辑器件，相继出现了PROM、PLA、PAL、GAL、CPLD和FPGA等。
70年代初期主要是可编程只读存储器(PROM)和可编程逻辑阵列(PLA)。在PROM中，与门阵列是固定的，或门阵列是可编程的；器件采用熔断丝工艺，一次性编程使用。
70年代末期出现了可编程阵列逻辑(PAL)器件。在PAL器件中，与门阵列是可编程的，或门阵列是固定连接的，它有多种输出和反馈结构，为数字逻辑设计带来了一定的灵活性。但PAL仍采用熔断丝工艺，一次性编程使用。
80年代中期通用阵列逻辑(GAL)器件问世，并取代了PAL。GAL器件是在PAL器件基础上发展起来的新一代器件。和PAL一样，它的与门阵列是可编程的，或门阵列是固定的。但由于采用了高速电可擦CMOS工艺，可以反复擦除和改写，很适宜于样机的研制。它具有CMOS低功耗特性，且速度可以与TTL可编程器件相比。特别是在结构上采用了“输出逻辑宏单元”电路，为用户提供了逻辑设计和使用上的较大灵活性。
80年代后期问世的CPLD（复杂可编程逻辑器件）和FPGA(现场可编程门阵列)器件属于较高密度的PLD器件。
集成度在1000门/片以下的PLD称为低密度PLD，如PROM、PLA、PAL和GAL等。
高密度PLD是指集成度在1000门/片以上的PLD，如EPLD、CPLD和FPGA等。

## Slide 4: PLD基本结构
输入电路
  提供互补输入变量(原变量和反变量)
与阵列
  产生逻辑函数所需的乘积项
或阵列
  选择乘积项，形成与或式，实现逻辑函数
输出电路
  提供不同的输出方式
输入
输出
与
阵列
或
阵列
输入
电路
输出
电路
Notes: 可由或阵列直接输出，构成组合输出；通过寄存器输出，构成时序方式输出。

## Slide 5: PLD中逻辑符号表示
与门：
A
A
A
标记 连接方式
编程连接
固定连接
未连接
空
X
Y
Z
F
A
B
C
P
=
=
A
B
P
X
Z
F
=
或门：
互补输入缓冲器：

## Slide 6: 低密度PLD的与、或阵列结构
PROM | PLA | PAL和GAL
PROM: Programmable Read Only Memory, 可编程只读存储器
PLA: Programmable Logic Array, 可编程逻辑阵列
PAL: Programmable Array Logic, 可编程阵列逻辑
GAL: Gate Array Logic, 门阵列逻辑
Notes: Programmable Read Only Memory，可编程只读存储器
固定的全译码的与阵列，可编程的或阵列
器件规模将随着输入信号数量增加成指数级增长
Programmable Logic Array，可编程逻辑阵列
由可编程的与阵列和可编程的或阵列组成。与PROM相比，阵列规模有了很大的减小，提高了芯片的利用率。
由于编程复杂，支持PLA的开发软件存在一定的难度，因此这种器件没有得到广泛的应用。
Programmable Array Logic，可编程阵列逻辑
与阵列可编程使输入项选择灵活（相对于PROM），或阵列固定使器件简化（相对于PLA）

## Slide 7: 示例─PROM实现组合逻辑
F1 = A·B +A·B
F3 = A·B
F2 = A·B +A·B
逻辑图
与阵列
或阵列
简化逻辑图
与阵列
或阵列

## Slide 8: 示例─PLA实现一位全加器
与阵列
或阵列
A
A
B
B
Ci
Ci
A
B
S
Co
Σ
Ci
S
Co

## Slide 9: 示例─PAL实现组合逻辑

## Slide 10: The End