## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
12_时序逻辑电路分析

## Slide 2: 内容提纲
时序电路的分类
时序电路的描述方式
同步时序电路的分析方法
Notes: 2
教学基本要求
1、熟练掌握时序逻辑电路的描述方式及其相互转换。
2、熟练掌握时序逻辑电路的分析方法
3、熟练掌握时序逻辑电路的设计方法
4、熟练掌握典型时序逻辑电路寄存器、移位寄存器、计数器的逻辑功能及其应用
5、理解时序可编程逻辑器件的原理及其应用
6、学会用Verilog HDL设计时序逻辑电路的方法

## Slide 3: 时序电路的分类
根据记忆电路状态更新的特点，时序电路分为同步时序电路和异步时序电路
同步时序电路：所有记忆电路由统一的时钟信号控制，它们的状态在同一时刻更新
异步时序电路：没有统一的时钟信号或没有时钟信号，记忆电路的状态更新不是同时发生的
记忆电路
组合
电路
输入
输出
时钟
状态
Notes: 根据触发器状态变化的特点，将时序逻辑电路分为同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路。
同步时序逻辑电路中所有触发器的时钟端由同一时钟脉冲直接驱动，各触发器同时进行翻转。
异步时序逻辑电路中的时钟脉冲只直接驱动一部分触发器，其他则靠输入信号或时序逻辑电路内部产生的信号去驱动，所以各触发器的翻转不是同时进行的。
同步：存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源，它们的状态在同一时刻更新。
异步：没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲，电路的状态更新不是同时发生的。

## Slide 4: 米里型和摩尔型时序电路
米利 (Mealy)型：输出是输入和状态的函数
穆尔 (Moore)型：输出仅是状态的函数
记忆电路
输出
状态
输入
组合电路
（输出）
组合电路
（次态）
Notes: 米里型
摩尔型

## Slide 5: 时序电路的描述方式
逻辑方程、状态转换表（状态表） 、状态转换图（状态图）、时序波形图（时序图）、HDL描述
  不同描述方式是等价的，可以相互转换
逻辑方程
记忆电路
组合
电路
输入 X
输出 Y
状态 Q
Z
激励方程：Z＝f1 ( X, Q )
状态方程：Qn+1＝ f2 ( Z, Qn )
输出方程：Y＝ f3 ( X, Q ) ---- Mealy型
Y＝ f4 ( Q ) ---- Moore型
Notes: 如果将输入信号、各触发器的现态、次态与输出信号的关系用表格形式表示，即称为状态转换表。
为了更直观地分析时序逻辑电路的功能，将输入信号和各触发器的现态、次态，与输出信号的关系用图的形式表示，即为状态转换图。
由给定的输入信号和时钟信号，根据状态表或状态图，以及触发器的触发特性，得到输出信号、触发器状态随时间变化的波形图称为时序波形图。

## Slide 6: 逻辑方程和状态表
状态表(Mealy型)
Qn
Qn+1/ Y
X=i
X=j
…/…
…/…
…
Qn
Qn+1
X=i
X=j
…
…
…
Y
…
状态表(Moore型)
激励方程：Z＝ f1( X, Q )
状态方程：Qn+1＝ f2 ( Z, Qn )
输出方程：Y＝ f3 ( X, Q ) ---- Mealy型
Y＝ f4 ( Q ) ---- Moore型
Notes: 输出方程：表达输出信号与输入信号、状态变量的关系式
激励方程：表达激励信号与输入信号、状态变量的关系式
状态方程：表达存储电路从现态到次态的转换关系式

## Slide 7: 状态图和时序图
Q
状态图(米利型)
Q/Y
X
状态图(穆尔型)
X/Y
X
时序图
CP
Y
Q
Notes: 状态图中每个圆圈表示一个状态，带箭头的弧线表示状态转移方向、转移线旁标注出转移的外输入条件和当前的外输出情况。
时序图-反映时序电路的输出和内部状态随时钟和输入信号变化的工作波形。

## Slide 8: 示例1─时序电路描述方式
逻辑方程
输出方程
激励方程
状态方程
Mealy型
时序电路
，

## Slide 9: 示例1─时序电路描述方式(续1)
状态表
1 1
1 0
0 0
0 1
X=1
X=0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/

## Slide 10: 示例1─时序电路描述方式(续2)
状态图
0 1 / 0
0 0 / 1
1 1
1 1 / 0
0 0 / 1
1 0
1 0 / 0
0 0 / 0
0 0
0 1 / 0
0 0 / 1
0 1
X=1
X=0
10
01
00
11
状态表
Q1Q0
X/Y
0/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
10
01
00
11

## Slide 11: 示例1─时序电路描述方式(续3)
时序图
0 1 / 0
0 0 / 1
1 1
1 1 / 0
0 0 / 1
1 0
1 0 / 0
0 0 / 0
0 0
0 1 / 0
0 0 / 1
0 1
X=1
X=0
状态表
Q1
Q0
Y
X
CP

## Slide 12: 同步时序电路的分析
已知逻辑电路图，确定其逻辑功能
一般分析步骤
  根据逻辑图，写出逻辑方程
    输出方程
    激励方程：每个触发器的输入驱动方程
    状态方程：将激励方程代入触发器特性方程得到
  列出状态表、画出状态图或时序图
  确定电路的逻辑功能
Notes: 已知逻辑电路图，分析在时钟信号(和输入信号)作用下，其状态和输出信号变化的规律，进而确定其逻辑功能
分析：找出给定时序电路的逻辑功能，即找出在输入和CLK作用下，电路的次态和输出。
一般步骤：
①从给定电路写出存储电路中每个触发器的驱动方程
（输入的逻辑式），得到整个电路的驱动方程。
②将驱动方程代入触发器的特性方程，得到状态方程。
③从给定电路写出输出方程。

## Slide 13: 示例2─分析时序电路
写出逻辑方程
输出方程
激励方程
状态方程
J2=K2=X  Q1
J1=K1=1
Y = Q2 Q1
Q2n+1 =X  Q1n  Q2n
[ Qn+1 = J Qn + K Qn ]
Q1n+1 = Q1n
Moore型时序电路

## Slide 14: 示例2─分析时序电路(续1)
列出状态表
状态表
Y = Q2 Q1
Q2n+1 =X  Q1n  Q2n
Q1n+1 = Q1n
1 0
0 1
1 1
0 0
0 0
1 1
0 1
1 0
1 1
1 0
0 0
0 1
X=1
X=0
1
0
0
0

## Slide 15: 示例2─分析时序电路(续2)
画出状态图
状态图
状态表
Q2Q1/Y
X
1 0
0 1
1 1
0 0
0 0
1 1
0 1
1 0
1 1
1 0
0 0
0 1
X=1
X=0
1
0
0
0

## Slide 16: 示例2─分析时序电路(续3)
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
画出时序图
状态表
时序图
1 0
0 1
1 1
0 0
0 0
1 1
0 1
1 0
1 1
1 0
0 0
0 1
X=1
X=0
1
0
0
0
Q1
Q2
Y

## Slide 17: 示例2─分析时序电路(续4)
确定电路逻辑功能：可逆计数器
  当X=0时，电路进行加1计数
  当X=1时，电路进行减1计数
  Y可理解为进位或借位
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0

## Slide 18: 示例3─分析时序电路
激励方程
状态方程
写出逻辑方程
输出方程
[ Qn+1 = D ]

## Slide 19: 示例3─分析时序电路(续1)
列出状态表
1 1 1
1 1 0
1 0 1
1 0 0
0 1 1
0 1 0
0 0 1
0 0 0
状态表
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1

## Slide 20: 示例3─分析时序电路(续2)
画出状态图
1 1 0
1 1 1
1 0 0
1 1 0
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 0 0
1 1 0
0 1 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
状态表
状态图

## Slide 21: 示例3─分析时序电路(续3)
由状态图可见，电路有3个循环的有效状态
从时序图可看出，电路正常工作时，各触发器的Q端轮流出现一个宽度为一个时钟周期(TCP)的脉冲信号，循环周期为3TCP
电路的功能为脉冲分配器或节拍脉冲产生器
画出时序图

## Slide 22: The End