## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
14_Verilog HDL(2)

## Slide 2: 内容提纲
Verilog描述锁存器和触发器
Verilog描述有限状态机(FSM)
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
2
Notes: 2

## Slide 3: Verilog过程赋值语句
用在always和initial块中，对reg类型变量赋值
  建议initial仅用于仿真，而不用于可综合的设计
两种赋值方式
  阻塞 (blocking) 赋值语句 ( = )
    块内的赋值语句顺序执行，完成一条赋值语句后才能做下一句的操作
    推荐描述组合电路
  非阻塞 (non-blocking) 赋值语句 ( <= )
    块内的赋值语句并发执行，即同时赋值
    推荐描述时序电路
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
3
Notes: always：
Runs when simulation starts
Restarts when control reaches the end
Good for modeling/specifying hardware
initial：
Runs when simulation starts
Terminates when control reaches the end
Good for providing stimulus

## Slide 4: Verilog描述D锁存器和触发器
module d_flipflop (
  input c, d,
  output q, qn
  );
  reg q;
  assign qn = ~q;
  always @(posedge c)
  q <= d;
endmodule
module d_latch (
  input c, d,
  output q, qn
  );
  reg q;
  assign qn = ~q;
  always @(*)
  if (c) q <= d;
endmodule
D
Q
Q
C
D
Q
Q
C
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
4

## Slide 5: 异步或同步复位D触发器
module dff_syn (
input clk,
input rstn,
input d,
output reg q
);
always @(posedge clk)
if (!rstn) q <= 0;
else q <= d;
endmodule
module dff_asyn (
input clk,
input rstn,
input d,
output reg q
);
always @(posedge clk, negedge rstn)
if (!rstn) q <= 0;
else q <= d;
endmodule
D
Q
rstn
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
5

## Slide 6: 示例—阻塞赋值语句
always @(posedge clk)
begin
b = a;
c = b;
end
always @(posedge clk)
begin
c = b;
b = a;
end
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
clk
D
Q
a
c
b
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
6

## Slide 7: 示例—非阻塞赋值语句
always @(posedge clk)
begin
b <= a;
c <= b;
end
always @(posedge clk)
begin
c <= b;
b <= a;
end
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
7

## Slide 8: 示例—两种赋值语句比较
module basgn (
input Clock, x1, x2, x3,
output f, g
);
reg f, g;
always @(posedge Clock)
begin
f = x1 & x2;
g = f | x3;
end
endmodule
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
8

## Slide 9: 示例—两种赋值语句比较(续)
module basgn (
input Clock, x1, x2, x3,
output f, g
);
reg f, g;
always @(posedge Clock)
begin
f <= x1 & x2;
g <= f | x3;
end
endmodule

## Slide 10: Verilog描述FSM
状态数有限的时序电路又称为有限状态机(FSM, Finite State Machine)
最多需要描述三个对象：现态(Current State, CS)、 次态(Next State, NS)和输出(OUT)
组合
电路
现态
(CS)
记忆电路
输出
(OUT)
次态
(NS)
输入
(IN)
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
10

## Slide 11
两段式
三段式
一段式
OR
<
SR
<
CLo
CLn
in
out
cs
ns
SR
<
CL
in
out
cs
ns
out
CL
SR
<
in
cs
ns
FSM描述方式
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
11
OR
<
Notes: 有限状态机的三种写法及优缺点
（https://blog.csdn.net/steven_yan_2014/article/details/44238943?locationNum=1&fps=1）
状态机描述时关键是要描述清楚前面提到的几个状态机的要素，即如何进行状态转移；每个状态的输出是什么；状态转移是否和输入条件相关等。具体描述时方法各种各样，有的设计者习惯将整个状态机写到1 个always 模块里面，在该模块中即描述状态转移，又描述状态的输入和输出，这种写法一般被称为一段式FSM 描述方法；还有一种写法是将用2 个always 模块，其中一个always 模块采用同步时序描述状态转移；另一个模块采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律，这种写法被称为两段式FSM 描述方法；还有一种写法是在两段式描述方法基础上发展出来的，这种写法使用3 个always 模块，一个always模块采用同步时序描述状态转移；第二个采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律；第三个always 模块使用同步时序电路描述每个状态的输出，这种写法本书称为三段式写法。
一般而言，推荐的 FSM 描述方法是后两种，即两段式和三段式FSM 描述方法。其原因为：FSM 和其他设计一样，最好使用同步时序方式设计，以提高设计的稳定性，消除毛刺。状态机实现后，一般来说，状态转移部分是同步时序电路，而状态的转移条件的判断是组合逻辑。两段式之所以比一段式编码合理，就在于两段式编码将同步时序和组合逻辑分别放到不同的always 程序块中实现。这样做的好处不仅仅是便于阅读、理解、维护，更重要的是利于综合器优化代码，利于用户添加合适的时序约束条件，利于布局布线器实现设计。而 一段式FSM 描述不利于时序约束、功能更改、调试等，而且不能很好的表示米勒FSM 的输出，容易写出Latches，导致逻辑功能错误。
在一般两段式描述中，为了便于描述当前状态的输出，很多设计者习惯将当前状态的输出用组合逻辑实现。 但是这种组合逻辑仍然有产生毛刺的可能性，而且不利于约束，不利于综合器和布局布线器实现高性能的设计。因此如果设计运行额外的一个时钟节拍的插入 （latency），则要求尽量对状态机的输出用寄存器寄存一拍。但是很多实际情况不允许插入一个寄存节拍，此时则可以通过三段式描述方法进行解决。三段式与两段式相比，关键在于根据状态转移规律，在上一状态根据输入条件判断出当前状态的输出，从而在不插入额外时钟节拍的前提下，实现了寄存器输出。
为了便于理解，我们通过一个实例讨论这三种不同的写法。
//一段式状态机描述方法（应该避免的写法） //该例的一段式描述代码如下： //1-paragraph method to describe FSM //Describe state transition, state output, input condition in 1 always block module state1 ( nrst,clk,i1,i2,o1,o2,err); input nrst,clk; input i1,i2; output o1,o2,err; reg o1,o2,err; reg [2:0] NS; //NextState parameter [2:0] //one hot with zero idle IDLE = 3'b000, S1 = 3’b001, S2 = 3’b010, ERROR = 3’b100; //1 always block to describe state transition, state output, input condition always @ (posedge clk or negedge nrst) if (!nrst) begin NS <= IDLE; {o1,o2,err} <= 3'b000; end else begin NS <= 3'bx; {o1,o2,err} <= 3'b000; case (NS) IDLE: begin if (~i1) begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end if (i1 && i2) begin{o1,o2,err}<=3'b100;NS <= S1; end if (i1 && ~i2) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end end S1: begin if (~i2) begin{o1,o2,err}<=3'b100;NS <= S1; end if (i2 && i1) begin{o1,o2,err}<=3'b010;NS <= S2; end if (i2 && (~i1)) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end end S2: begin if (i2) begin{o1,o2,err}<=3'b010;NS <= S2; end if (~i2 && i1) begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end if (~i2 && (~i1)) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end end ERROR: begin if (i1) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end if (~i1) begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end end default: begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end endcase end endmodule //两段式状态机描述方法（推荐写法） //为了使 FSM 描述清晰简介，易于维护，易于附加时序约束，使综合器和布局布线器更 //好的优化设计，推荐使用两段式FSM 描述方法。 //本例的两段式描述代码如下： //2-paragraph method to describe FSM //Describe sequential state transition in 1 sequential always block //State transition conditions in the other combinational always block //Package state output by task. Then register the output module state2 ( nrst,clk,i1,i2,o1,o2,err); input nrst,clk; input i1,i2; output o1,o2,err; reg o1,o2,err; reg [2:0] NS,CS; parameter [2:0] //one hot with zero idle IDLE = 3'b000, S1 = 3’b001, S2 = 3’b010, ERROR = 3’b100; always @ (posedge clk or negedge nrst)//sequential state transition if (!nrst) CS <= IDLE; else CS <=NS; always @ (CS or i1 or i2) //combinational condition judgment begin NS = 3'bx; ERROR_out; case (CS) IDLE: begin IDLE_out; if (~i1) NS = IDLE; if (i1 && i2) NS = S1; if (i1 && ~i2) NS = ERROR; end S1: begin S1_out; if (~i2) NS = S1; if (i2 && i1) NS = S2; if (i2 && (~i1)) NS = ERROR; end S2: begin S2_out; if (i2) NS = S2; if (~i2 && i1) NS = IDLE; if (~i2 && (~i1)) NS = ERROR; end ERROR: begin ERROR_out; if (i1) NS = ERROR; if (~i1) NS = IDLE; end default: begin IDLE_out; NS = IDLE; end endcase end task IDLE_out; {o1,o2,err} = 3'b000; //output task endtask task S1_out; {o1,o2,err} = 3'b100; endtask task S2_out; {o1,o2,err} = 3'b010; endtask task ERROR_out; {o1,o2,err} = 3'b111; endtask endmodule //本例的三段式描述代码如下： //3-paragraph method to describe FSM //Describe sequential state transition in the 1st sequential always block //State transition conditions in the 2nd combinational always block //Describe the FSM out in the 3rd sequential always block module state3 ( nrst,clk,i1,i2,o1,o2,err); input nrst,clk; input i1,i2; output o1,o2,err; reg o1,o2,err; reg [2:0] NS,CS; parameter [2:0] //one hot with zero idle IDLE = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010, ERROR = 3'b100; always @ (posedge clk or negedge nrst) //1st always block, sequential state transition if (!nrst) CS <= IDLE; else CS <=NS; always @ (nrst or CS or i1 or i2) //2nd always block, combinational condition judgment begin NS = 3'bx; case (CS) IDLE: begin if (~i1) NS = IDLE; if (i1 && i2) NS = S1; if (i1 && ~i2) NS = ERROR; end S1: begin if (~i2) NS = S1; if (i2 && i1) NS = S2; if (i2 && (~i1)) NS = ERROR; end S2: begin if (i2) NS = S2; if (~i2 && i1) NS = IDLE; if (~i2 && (~i1)) NS = ERROR; end ERROR: begin if (i1) NS = ERROR; if (~i1) NS = IDLE; end default: NS = IDLE; endcase end always @ (posedge clk or negedge nrst) //3rd always block, the sequential FSM output if (!nrst) {o1,o2,err} <= 3'b000; else begin {o1,o2,err} <= 3'b000; case (NS) IDLE: {o1,o2,err}<=3'b000; S1: {o1,o2,err}<=3'b100; S2: {o1,o2,err}<=3'b010; ERROR: {o1,o2,err}<=3'b111; endcase end endmodule

## Slide 12: 一段式FSM
一个时序过程描述CS和OUT
always @(posedge clk, negedge rstn) begin
if (!rstn) begin
cs <= 复位状态;
out <= 复位值;
end
else begin
case (cs)
S0: begin
if (in条件) begin
cs <= Si;
out <= 表达式
end
……
end
SR
<
CL
in
out
cs
ns
SR
<
CL
in
out
cs
OR
<
ns
no
，强烈不推荐！
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
12

## Slide 13: 两段式FSM
一个时序过程描述CS
一个组合过程描述NS和OUT
另一种形式：
  一个时序过程描述CS
  一个组合过程描述OUT
SR
<
CLn
in
out
cs
CLo
ns
SR
<
CL
in
out
cs
ns
不推荐
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
13
推荐

## Slide 14: 两段式FSM (续1)
时序逻辑Always过程
  根据所需复位方式（同步复位或异步复位），将默认状态赋给CS
  在时钟边沿将NS赋给CS
  推荐赋值采用非阻塞赋值“<=”
组合逻辑Always过程
  always敏感列表为CS和输入
  由case或者if...else判断确定不同条件下的NS和OUT
  推荐赋值采用阻塞赋值“=”
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
14

## Slide 15: 两段式FSM (续2)
//时序描述CS
always @(posedge clk, negedge rstn) begin
if (!rstn) cs <= 复位状态;
else cs <= ns;
end
//组合描述OUT和NS
always @* begin
out = 默认值;
ns = cs;
case (cs)
S0: begin
if (in条件) begin
out = 表达式;
ns = Si;
end
……
end
SR
<
CL
in
out
cs
ns
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
15

## Slide 16: 三段式FSM
SR
<
CLn
in
out
cs
ns
CLo
SR
<
CL
in
out
cs
ns
  等价
in
out
cs
ns
CLo
OR
<
CLn
SR
<
SR
<
CL
in
out
cs
ns
OR
<
(a)
(b)
(c)
(d)

## Slide 17: 示例—两段式米里型FSM
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变输出
  一个时序过程描述CS
  一个组合过程描述NS和OUT
1/0
0/0
0/0
1/1
ZERO
ONE
module reduce ( input clk, rstn,
input in,
output out )
reg out;
reg state, next_state;
parameter ZERO = 0, ONE = 1;
! rstn
state
in/out
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
17

## Slide 18: 示例—两段式米里型FSM (续1)
// 时序描述状态
always @(posedge clk, negedge rstn)
if (!rstn) state <= ZERO; //异步复位
else state <= next_state;
// 组合描述下一状态和输出
always @(*) case (state) ZERO: begin out = 0; if (in) next_state = ONE; else next_state = ZERO;
end
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
18
1/0
0/0
0/0
1/1
ZERO
ONE
! rstn
state
in/out

## Slide 19: 示例—两段式米里型FSM (续2)
ONE: begin if (in) begin out = 1; next_state = ONE;
end else begin
out = 0;
next_state = ZERO; end
end endcase
endmodule
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
19
1/0
0/0
0/0
1/1
ZERO
ONE
! rstn
state
in/out

## Slide 20: 示例—三段式摩尔型FSM
1
0
0
0
1
1
ZERO/0
ONE/0
TWO/1
reg out; reg [2:0] cs, ns;
// 定义状态编码：独热码
localparam ZERO = 3’b001,
ONE = 3’b010,
TWO = 3’b100;
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变输出
  一个时序过程描述CS
  一个组合过程描述NS
  一个时序过程描述OUT
in
cs/out
! rstn
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
20

## Slide 21: 示例—三段式摩尔型FSM (续1)
// 时序描述CS
always @(posedge clk, negedge rstn)
if (!rstn) cs <= ZERO; //异步复位
else cs <= ns;
// 组合描述NS
always @(*) begin
ns = cs case (cs) ZERO: if (in) ns = ONE;
ONE: if (in) ns = TWO;
else ns = ZERO;
TWO: if (!in) ns = ZERO;
endcase
end
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
21
1
0
0
0
1
1
ZERO/0
ONE/0
TWO/1
in
cs/out
! rstn

## Slide 22: 示例—三段式摩尔型FSM (续2)
// 时序描述OUT
always @(posedge clk or negedge rstn) if (!rstn) out <= 1’b0; //异步复位
else begin
case (ns)
ZERO: out <= 1’b0;
ONE: out <= 1’b0;
TWO: out <= 1’b1;
endcase
end
// 若用组合描述OUT
// assign out = (cs == TWO);
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
22
1
0
0
0
1
1
ZERO/0
ONE/0
TWO/1
in
cs/out
! rstn

## Slide 23
建议使用简单规范的描述方式
组合电路
  使用assign 或者 always @* 描述, “ = ” 赋值
  always描述时避免不完全赋值（否则出现锁存器)！
  避免出现组合环路！例如，y = y + x
  无需复位，即组合函数的自变量中无复位信号
时序电路
  使用always @(posedge clk, negedge rstn])描述, “<=” 赋值
  边沿敏感变量表中避免出现除时钟和复位外的其他信号
  always块首句处理复位，时钟信号避免出现在语句块内
Verilog描述注意事项
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
23

## Slide 24
使用always语句描述的变量，务必声明为reg类型（声明为reg类型的变量，综合后不一定生成寄存器）！
使用assign语句描述的变量，应声明为wire类型
未定义直接使用的变量默认为net类型的标量，向量变量必须先定义后使用
变量类型问题
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
24

## Slide 25
多驱动问题
  模块中所有的assign和always块都是并行执行的，不要在多个并行执行体中对同一变量赋值
多重时钟问题
  不能采用行为描述方式来综合实现多个时钟或多个边沿驱动的触发器，例如
  always @(posedge clka, posedge clkb)
  always @(posedge clk, negedge clk)
多驱动与多重时钟问题
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
25

## Slide 26: The End
2022/10/20
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
26