## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
15_寄存器

## Slide 2: 内容提纲
寄存器
移位寄存器
Notes: 2

## Slide 3: 寄存器
若干触发器的集合
  每个触发器具有相同的外围电路结构
  所有触发器共享时钟和控制信号
控制信号选项
  异步复位
  输入使能
  输出使能

## Slide 4: 74x273
带异步清零八位寄存器

## Slide 5: 74x374
带三态输出八位寄存器
高阻
H
H
↑
H
高阻
L
L
↑
H
存入数据
禁止输出
H
H
↑
L
内部对应触发器的状态
L
L
↑
L
存入数据
读出数据
Q0~Q7
Di
CLK
输出
内部触发器
输 入
工作模式
Qin+1
功能表
Notes: 74x373：三态8位锁存器
74x374：三态8位寄存器
74x16374：三态16位寄存器

## Slide 6: 74x377
带输入使能八位寄存器
...
功能表

## Slide 7: 移位寄存器
按移位方向分类
  单向移位寄存器
  双向移位寄存器
按输入输出方式分类
  串入—串出
  串入—并出
  并入—串出
  并入—并出
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
串入－串出
串入－并出
并入－串出
并入－并出

## Slide 8: 单向移位寄存器
串入—串出/并出四位移位寄存器
D
FF0
D
FF1
D
FF2
D
FF3
DSI
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
串行输出数据
DSO
串行输入数据
并行输出数据

## Slide 9: 工作波形图
设DSI =1011，从高位开始输入
每来一个CP脉冲
  DSI移入Q0
  Q0移入Q1
  Q2移入Q3
经过4个CP脉冲，Q3 ~ Q0 = 1011， DSO开始复现DSI
1 0 1 1 0
0 1 0 1 1
0 0 1 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
CP
DSI
Q0
Q1
Q2
Q3 / DSO
t
0 1 2 3 4
…...

## Slide 10: 74x194
四位双向通用移位寄存器

## Slide 11: 触发器输入逻辑电路
S1
S1
S0
S0
Q1
Q2
Q0
D
4-1 MUX
S1
S0
00
01
10
11
Q1
Q0
Q2
D1
D
等效电路
S1 S0 | 功能
0 0 | 保持
0 1 | 右移
1 0 | 左移
1 1 | 并入
D1

## Slide 12: 74x194 功能表
↑
×
×
1
1
1
1
×
×
×
×
↑
1
×
0
1
1
0
×
×
×
×
↑
0
×
0
1
1
1
×
×
×
×
↑
×
1
1
0
1
0
×
×
×
×
↑
×
0
1
0
1
×
×
×
×
×
×
×
0
0
1
0
0
0
0
×
×
×
×
×
×
×
×
×
0
D3
D2
D1
D0
DSL
DSR
S0
S1
并行输入
时钟
CP
串行
输入
模式
选择
清零
输 出
输 入
Q0n+1
Q1n+1
Q2n+1
Q3n+1
Q0n
Q1n
Q2n
Q3n
Q0n
Q1n
Q2n
Q0n
Q1n
Q2n
Q1n
Q2n
Q3n
Q1n
Q2n
Q3n
CR
D3
D2
D1
D0
D3
D2
D1
D0

## Slide 13: 示例—移位寄存器扩展
用两片74x194接成八位双向移位寄存器

## Slide 14: 示例—实现序列检测
检测“111”序列，当连续输入三个或三个以上“1”时，输出为“1”，否则输出为“0”
输入X: 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 ……
输出Z: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ……
用Moore电路实现，如何?
检测“011”，如何?
Q1
D
D
X
CP
Q0
Z
RD
RD
RD
Notes: 为了消除因初始随机状态可能引起的错误，增加复位信号Rd‘。

## Slide 15: The End