## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
16_计数器 (1)

## Slide 2: 主要内容
异步计数器
同步计数器
Notes: 2

## Slide 3: 计数器
累计时钟脉冲个数，也可用于分频、定时、产生节拍脉冲等
分类
  按时钟分：同步、异步计数器
  按功能分：递增、递减和可逆计数器
  按编码分：二进制码、BCD码和循环码计数器等
计数器的模 (Modulo)
  计数器循环遍历的有效状态数，用M表示
  对于M=n的计数器，称为模n计数器或n进制计数器
Notes: 同步计数器：有一个公共时钟脉冲，各个触发器的状态转换是在该公共输入计数脉冲作用下同时发生的，即各个触发器状态的翻转与输入脉冲同步。
异步计数器：没有公共时钟脉冲，输入计数脉冲只作用于某些触发器的CP端，而其它触发器的翻转是靠低位的进位信号。因此，组成计数器的各个触发器的状态变化不是同时发生的。
二进制计数器：按二进制数运算规律进行计数。
十进制计数器：按十进制数运算规律进行计数。
任意进制计数器：二进制计数器和十进制计数器之外的其它进制计数器，如三进制计数器、六进制计数器等。
递增计数器：随着计数脉冲的输入，计数器的数是递增的，则为递增计数器。
递减计数器：随着计数脉冲的输入，计数器的数是递减的，则为递减计数器。
可逆计数器：随着计数脉冲的输入，计数器的数是可增可减的则为可逆计数器。

## Slide 4: 异步二进制递增计数器
Q0在每个时钟都翻转一次
Q1在Q0由1向0变化时翻转
Q2在Q1由1向0变化时翻转
当Q2~Q0全为1时，进位为1
状态表
Q0
Q1
Q2
进位
输出
电路状态
计数
顺序
0
0
0
0
8
1
1
1
1
7
0
0
1
1
6
0
1
0
1
5
0
0
0
1
4
0
1
1
0
3
0
0
1
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

## Slide 5: 异步二进制递增计数器(续1)
CLK
Q0
Q1
Q2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
C
Qin+1 = Qin
CP0 = CLK
CP1 = Q0
CP2 = Q1
C = Q2Q1Q0
1
T
Q
CLK
FF0
T
Q
FF1
T
Q
FF2
Q0
Q1
Q2
C
1
1
Notes: 计数器不仅可以计数，还可以作为分频器。
若CP的频率为f，则，Q0端输出脉冲的频率为1/2f， Q0端为二分频端，Q 1、Q 2、Q 3 端分别为四分频、八分频和十六分频端。

## Slide 6: 异步二进制递增计数器(续2)
优点：电路简单，易于扩展
缺点：
3td
td
2td
CLK
Q0
Q1
Q2
Y3
Y4
?
有效码
无效码
输出信号质量差，工作速度低
T

## Slide 7: 同步二进制递增计数器
Q0在每个时钟都翻转
当Q0=1时，Q1在下一个时钟翻转
当Q1Q0 = 11时，Q2在下一个时钟翻转
当Q2~Q0全为1时，进位为1
状态表
Q0
Q1
Q2
进位
输出
电路状态
计数
顺序
0
0
0
0
8
1
1
1
1
7
0
0
1
1
6
0
1
0
1
5
0
0
0
1
4
0
1
1
0
3
0
0
1
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

## Slide 8: 同步二进制递增计数器(续)
T0 = 1
T1 = Q0
T2 = Q1Q0
C = Q2Q1Q0
T
Q
CLK
FF0
T
Q
FF1
T
Q
FF2
Q0
Q1
Q2
1
C
CLK
Q0
Q1
Q2
C
td
0
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 9: 74x161
0
x
x
异步清零
x
x
0
1
同步置数
x
x
1
1
计数
1
1
x
1
1
x
1
1
0
x
x
0
保持
带使能、异步清零、同步置数四位同步二进制计数器
Q3~Q0: 计数输出，Q0为最低位
TC: 进位输出
CEP, CET: 计数使能
CR: 异步清零
PE: 同步置数
D3~D0: 置数输入，D0为最低位
逻
辑
符
号
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CEP
CET
74x161
CR
D3 D2 D1 D0
CP
功能
CR
PE
CEP
CET
功能表

## Slide 10: 74x161—逻辑图

## Slide 11: 74x161—时序图
CEP
CET
CT
CR
P E

## Slide 12: 74x160
带使能、异步清零、同步置数四位同步十进制计数器
  逻辑符号和功能表与74x161相同，但输出只有0000 ~ 1001十个稳定状态
Q3Q2Q1Q0
逻辑符号
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CEP
CET
74x160
CR
D3 D2 D1 D0

## Slide 13: The End