## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
27_逻辑门电路
1

## Slide 2: 内容提纲
2
CMOS基本逻辑门
CMOS OD门
CMOS三态门
CMOS传输门
逻辑门主要参数
Notes: 2
教学基本要求：
1、了解半导体器件的开关特性。
2、熟练掌握基本逻辑门（与、或、与非、或非、异或门）、三态门、OD门（OC门）和传输门的逻辑功能。
3、学会门电路逻辑功能分析方法。
4、掌握逻辑门的主要参数及在应用中的接口问题。

## Slide 3: 逻辑门电路
实现基本逻辑运算和常用逻辑运算的单元电路
常用集成逻辑门电路系列
  TTL： 74、74LS、74AS、74ALS等系列
  CMOS： 4000系列，74HC、74HCT、 74VHC、 74VHCT、74LVC、74AC、74ACT、74AUC等系列
Notes: 门电路：实现基本运算、复合运算的单元电路，如与门、与非门、或门 ······
根据制造工艺的不同，集成电路又分双极型和单极型（MOS）两大类。
TTL电路是目前双极型中小规模数字集成电路中用得最多的一种。
54/74系列是已经标准化、商品化的系列产品，54为军品（-55℃~125℃），74为民品（0~70℃）。
低功耗肖特基系列：
74LS/54LS （Low-Power Schottky TTL）
74AS,74ALS （Advanced Low-Power Schottky TTL）
· · ·
其他类型的双极型数字集成电路*
DTL：输入为二极管门电路，速度低，已经不用
HTL：电源电压高，Vth高，抗干扰性好，已被CMOS替代
ECL：非饱和逻辑，速度快，用于高速系统
I2L：属饱和逻辑，电路简单，用于LSI内部电路
· · ·

## Slide 4: MOS管开关电路
当υI为低电平时
  MOS管截止，相当于开关“断开”， 输出高电平
当υI为高电平时
  MOS管工作在可变电阻区，相当于开关“闭合”，输出为低电平
MOS管相当于一个受控的开关
VDD
Rd
vO
vI
= H
VDD
Rd
vO
vI
= L
= L
= H

## Slide 5: CMOS非门 (1)
设VTN = 2V，VTP = – 2V，VDD = 5V
vi
TP
VDD
vo
TN
G
SN
D
SP
vi | vGSN | vGSP | TN | TP | vo
真值表
Y
A
vi (A) | vo (Y)
0 | 1
1 | 0
vi | vGSN | vGSP | TN | TP | vo
0V | 0V | -5V | 截止 | 导通 | 5V
5V | 5V | 0V | 导通 | 截止 | 0V
vi
VDD
vo

## Slide 6: CMOS非门 (2)
电压传输特性
电流传输特性
vi
TP
VDD
vo
TN
Notes: vi是高电平还是低电平 ，TN和TP中总是一个导通而另一个截止。CMOS反相器的静态功耗几乎为零。

## Slide 7: CMOS 与非门
L
VDD
A
B
TP1
TP2
TN1
TN2
A B | TN1 | TN2 | TP1 | TP2 | L
0 0 |  |  |  |  | 
0 1 |  |  |  |  | 
1 0 |  |  |  |  | 
1 1 |  |  |  |  | 
真值表
A
B
L
N输入的与非门电路结构?
输入端增加有什么问题?
A B | TN1 | TN2 | TP1 | TP2 | L
0 0 | 截止 | 截止 | 导通 | 导通 | 1
0 1 | 截止 | 导通 | 导通 | 截止 | 1
1 0 | 导通 | 截止 | 截止 | 导通 | 1
1 1 | 导通 | 导通 | 截止 | 截止 | 0

## Slide 8: CMOS 或非门
A B | TN1 | TN2 | TP1 | TP2 | L
0 0 |  |  |  |  | 
0 1 |  |  |  |  | 
1 0 |  |  |  |  | 
1 1 |  |  |  |  | 
真值表
TP1
L
VDD
A
B
TP2
TN2
TN1
A
B
L
N输入的或非门电路结构?
输入端增加有什么问题?
A B | TN1 | TN2 | TP1 | TP2 | L
0 0 | 截止 | 截止 | 导通 | 导通 | 1
0 1 | 截止 | 导通 | 导通 | 截止 | 0
1 0 | 导通 | 截止 | 截止 | 导通 | 0
1 1 | 导通 | 导通 | 截止 | 截止 | 0
Notes: N输入的或非门的电路?
输入端增加有什么问题?

## Slide 9: CMOS异或门
A
B
L

## Slide 10: 示例—CMOS逻辑门
C
D
E
C
D
E
分析电路逻辑功能
Notes: 输入、输出端加了反相器作为缓冲电路
采用缓冲电路能统一参数，使不同内部逻辑的集成逻辑门电路具有相同的输入和输出特性。

## Slide 11: CMOS Logic Gates in General

## Slide 12: CMOS漏极开路门 (1)
简称OD门
  Open Drain
可以实现线与功能
  将多个OD门的输出直接连接在一起，实现所有输出的与运算
1
0
普通的逻辑门不具有该功能
可能导致器件的损毁!

## Slide 13: CMOS漏极开路门 (2)
A
B
L
输出必须外接电源和电阻
Notes: 输出短接，在一定情况下会产生低阻通路，大电流有可能导致器件的损毁，并且无法确定输出是高电平还是低电平。

## Slide 14: CMOS三态(TS)门
EN | A | Y
0 |  | 
1 |  | 
1 |  | 
真值表
Y
A
EN
EN | A | Y
0 | x | Z
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 15: 示例—CMOS逻辑门
分析电路逻辑功能
Y
A
EN

## Slide 16: CMOS传输门
vi = 0～Vdd
当C=0V，C =VDD时
  T1、T2截止，传输门断开
当C=VDD，C =0V时
  T1、T2至少有一个导通，传输门导通
  vo = vi
传输门相当于一个受控的双向开关
VDD
C
C
vi
vo
T1
T2
C
TG
C
vi /vo
vo/vi
Notes: 当C = VDD， C’= 0V时，Vi在0～（VDD-VT）范围变化时T1导通，Vi在VT～VDD范围变化时T2导通，即Vi在0～VDD范围变化时，T1、T2中至少有一只管子导通，使Vo=Vi，这相当于开关接通，这种状态称为传输门传输信息。
传输门可用做模拟开关，用来传输模拟信号，这是一般的逻辑门无法实现的。

## Slide 17: 示例—传输门的应用
异或门
二选一数据选择器
B=0:
TG1断开, TG2导通
L = A
B=1:
TG1导通, TG2断开
L = A
C=0:
TG1导通, TG2断开, L = X
C=1:
TG1断开, TG2导通, L = Y

## Slide 18: D锁存器的传输门实现
当S1合上，S2断开时，Q=D，跟随
当S2合上，S1断开时，Q保持
S1和S2开关用两个传输门实现
  通断状态互为相反
使能信号的原变量和反变量作为传输门的控制信号
Q
D
S1
S2
D
E
Q
Q

## Slide 19: 逻辑门主要参数
输入和输出电平
噪声容限
传输延迟
功耗

## Slide 20: 输入和输出电平
VOL(max) ：输出低电平的上限值
VOH(min) ：输出高电平的下限值
VIL(max) ：输入低电平的上限值
VIH(min) ：输入高电平的下限值
驱动门G1
负载门G2
vo
vi
G1 vo范围
VOH(min)
VOL(max)
VDD
0V
VIH(min)
VIL(max)
G2 vi范围
Notes: 参数是我们了解TTL电路性能并正确使用的依据。
VIL(max)：输入低电平的上限值
VIH(min)：输入高电平的下限值
VOL(max)：输出低电平的上限值
VOH(min)：输出高电平的下限值
噪声容限：在保证输出电平不变的条件下，输入电平允许波动的范围。
VNH —输出高电平的最小值时允许负向噪声电压的最大值。
VNL —输出低电平的最大值时允许正向噪声电压的最大值。
可以通过提高VDD来提高噪声容限。
扇出系数：门电路的输出端所能连接的下一级门电路输入端的个数，也称负载能力。
传输延迟时间：在输入脉冲波形的作用下，其输出波形相对于输入波形延迟了多长的时间。
1. TTL电平
输出高电平>2.4V，输出低电平<0.4V。在室温下，一般输出高电平是3.5V，输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平：输入高电平>=2.0V，输入低电平<=0.8V，噪声容限是0.4V。
2. CMOS电平
逻辑1电平电压接近于电源电压，逻辑0电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。

## Slide 21: 噪声容限
在保证输出电平不变的条件下，输入电平允许波动的范围
  表示抗干扰能力
VNL：输入低电平时的噪声容限
VNH：输入低电平时的噪声容限
驱动门G1
负载门G2
G1 vo范围
VOH(min)
VOL(max)
VIH(min)
VIL(max)
VNL
VNH
VDD
0V
G2 vi范围
vo
vi
VNH =VOH(min)–VIH(min)
VNL =VIL(max) –VOL(max)
Notes: 参数是我们了解TTL电路性能并正确使用的依据。
VIL(max)：输入低电平的上限值
VIH(min)：输入高电平的下限值
VOL(max)：输出低电平的上限值
VOH(min)：输出高电平的下限值
噪声容限：在保证输出电平不变的条件下，输入电平允许波动的范围。
VNH —输出高电平的最小值时允许负向噪声电压的最大值。
VNL —输出低电平的最大值时允许正向噪声电压的最大值。
可以通过提高VDD来提高噪声容限。
扇出系数：门电路的输出端所能连接的下一级门电路输入端的个数，也称负载能力。
传输延迟时间：在输入脉冲波形的作用下，其输出波形相对于输入波形延迟了多长的时间。

## Slide 22
TTL和CMOS逻辑电平

## Slide 23: 传输延迟
在输入脉冲波形作用下，其输出波形相对于输入波形的延迟时间
  表征门电路的开关速度
t
PHL
输出
50%
90%
50%
10%
t
PLH
t
f
t
r
输入
50%
50%
10%
90%
类型 参数 | 74HC VDD=5V | 74AHC VDD=5V | 74LVC VDD=3.3V | 74AUC VDD=1.8V
tPLH或tPHL(ns) | 6 | 3.8 | 2.5 | 0.8
Notes: Propagation delay
与电源电压及容性负载大小有关

## Slide 24: 功耗
静态功耗：当电路没有状态转换时的功耗
动态功耗：电路在输出状态转换时的功耗
  CMOS电路的静态功耗非常低，主要是动态功耗
  对于TTL门电路来说，静态功耗是主要的
延时-功耗积：是速度和功耗的综合性指标
系列 参数/单位 | 74HC04 (VDD=5V) | 74AHC04 (VDD=5V) | 74LVC04 (VDD=3.3V) | 74AUC04 (VDD=1.8V)
功耗电容CPD/pF | 21 | 12 | 8 | 17
传输延迟时间tpd/ns(CL=15pF) | 6 | 3.8 | 2.5 | 0.8
功耗PD mW(10MHz) | 9 | 6.8 | 2.5 | 1
延时功耗积DP/pJ | 54 | 25.84 | 6.25 | 0.8

## Slide 25: The End